## Slide 1: 嵌入式作業系統 ICP4
第7組
組員：王睿讚
吳冠霆
潘柏翰

## Slide 2
Dynamic Memory Allocation
程式初始化完成後，物理記憶體會被以下幾個部分佔據：
程式碼(code)
程式資料(data)
系統堆疊(system stack)
而剩下的物理記憶體就由RTOS或kernel用來做動態記憶體配置，這塊剩餘可用記憶體區域就叫heap

## Slide 3
Memory Management Facility
作業系統內部會使用控制區塊(control block)的資料結構，來記錄heap的內部狀態。
控制區塊包含以下資訊：
動態配置區塊的起始位址
整塊記憶體區塊的總大小
紀錄那些記憶體區域已被使用
哪些區域是空閒的
每個空閒區域的大小

## Slide 4
Memory Management in Bitmap
記憶體配置和釋放的動作，對應bitmap狀態：
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 free block = 256bytes
A = malloc(120) 1 free block = 128 bytes
B = malloc(20) 1 free block = 96 bytes
C = malloc(50) 1 free block = 32 bytes
D = malloc(32) No free block left
free(B) 1 free block = 32 bytes
free(D) 2 free block , 32 bytes each
free(C) 1 free block = 128 bytes
外部記憶體破碎

## Slide 5
Memory Fragmentation
內部破碎：
若用malloc()申請100 bytes 的記憶體空間，此時系統會分配128 bytes (4個 32bytes)
導致28 bytes的浪費，這種浪費叫做內部破碎，發生於配置單位大於實際需求時。
外部破碎：
如果allocation table 中有兩個不相鄰的 free block = 32 bytes，但由於這兩個free block 無法合併，所以無法分配超過32 bytes 的申請，這叫做外部破碎。
可以用記憶體壓縮(Memory Compaction)來合併記憶體空間。

## Slide 6
Memory Pool
記憶體空間被劃分為多個不同大小的區塊池
同一個pool中的所有區塊(block)大小相同
分配(Allocation)： 回收(Deallocation)：
區塊會從pool中取出並標記為使用中。 區塊會插回對應的pool並標記空閒
無須搜尋整體記憶體空間。 無需進行進行區塊合併或碎裂處理

## Slide 7
Blocking vs Non-Blocking
記憶體配置函式(如malloc)應該支援下列三種模式：
永久等待(Blocking forever)：任務會無限期等待記憶體可用。
有時限的等待(Timeout blocking)：任務等超過一個時間後仍未取得記憶體，則返回錯誤。
完全非阻塞(Non-blocking)：若立即無可用記憶體，直接返回錯誤。